## Slide 1
THIẾT BỊ KIỂM TRA CHI TIẾT KỸ THUẬT SẢN PHẨM
1. THỐNG KÊ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN
2. PHƯƠNG PHÁP CHỤP ẢNH
3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỖI CHỤP ĐƯỢC
4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, PHÁN ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
5. KẾT QUẢ KIỂM TRA DEMO
6. Ý TƯỞNG CƠ KHÍ
7. CẤU THÀNH TỔNG THỂ THIẾT BỊ
8. CHI TIẾT CÁC CỤM CƠ CẤU
9. LƯU TRÌNH XỬ LÝ LINH KIỆN OK / NG
10. TÍNH TOÁN CHI PHÍ

## Slide 2
 | Vị trí yêu cầu kiểm tra | Khả năng | Thông tin thêm
1 | Cổng phun Cao < 0.5mm, Sâu < 0.2mm. Không bavia, vỡ, thủng | Một phần | Kiểm tra được bavia, vỡ, thủng. Không thể kiểm tra được chiều cao, chiều sâu bởi vì camera thông thường sẽ không kiểm tra được. Scan 3D mới kiểm tra được.
2 | Bề mặt trượt Không cho phép ba via, xước, rộp, thiếu nhựa, biến dạng | Toàn bộ | 
3 | Lỗ Không cho phép thiếu nhựa, bavia, biến dạng, sứt | Toàn bộ | 
4 | Vị trí khác Mã khuôn và nguyễn liệu | Toàn bộ | 
5 | Pin đẩy Cao <0mm, sâu < 0.2mm. Không bavia, dính dầu trên bề mặt vết pin đẩy | Một phần | Không thể kiểm tra được chiều cao, chiều sâu bởi vì camera thông thường sẽ không kiểm tra được. Scan 3D mới kiểm tra được.
6 | Vấu lắp ráp, điểm nhựa cuối cùng. Không cho phép thiếu nhựa, sứt, cong, rạn, bavia, biến dạng | Toàn bộ | 
1. THỐNG KÊ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN

## Slide 3
2. PHƯƠNG PHÁP CHỤP ẢNH
Camera
Vật mẫu
Hướng chiếu sáng
Đèn chiếu sáng
Mô tả phương pháp
Đặc điểm
Vật mẫu đặt giữa.
Camera chụp từ trên xuống.
Đèn chiếu màu trắng chụp từ dưới lên.
Vật kiểm tra màu trắng trong sẽ sáng lên và tăng độ tương phản với dị vật, lỗi.
Các lỗi sẽ hiện rõ hơn trên nền vật mẫu.

## Slide 4
3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỖI CHỤP ĐƯỢC
Dính bẩn
Xước bề mặt
Linh kiện bị rạn
Xước bề mặt
Bề mặt không phẳng, xước

## Slide 5
4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, PHÁN ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Ảnh OK
Ảnh NG
Ảnh
Camera
OK
NG
2. Tập hợp ảnh OK/NG sẽ được đưa đi trích xuất bằng phần mềm chuyên dụng để phân tích các điểm khác nhau
4. Camera chụp ảnh chi tiết cần kiểm tra.
Kết quả thu được các bức ảnh chưa rõ OK/NG
5. So sánh ảnh chụp với các đặc điểm OK/NG đã thu được ở bước 3 để phán định OK/NG
3. Kết quả quá trình trên thu được dữ liệu cho bước phán định kết quả về sau
1. Tập hợp ảnh OK/NG được chụp trước
BƯỚC TẠO CHƯƠNG TRÌNH
PHÁN ĐỊNH
Dữ liệu nhận dạng
6. Kết quả phán định

## Slide 6
5. KẾT QUẢ KIỂM TRA DEMO
Phát hiện vết rạn
Phát hiện vết xước
Phát hiện vết xước, bề mặt không phẳng
Phát hiện vết bẩn tại vị trí pin đẩy

## Slide 7
Trước cải tiến
Máng trượt
LK 1
LK 2
LK 3
LK 4
Khay OK
Khay NG
Sau cải tiến
Robot gắp linh kiện
Máy ép nhựa
LK 1
LK 2
LK 3
LK 4
Khay OK
Khay NG
Máy kiểm tra CTKT
Máng trượt SP OK
6. Ý TƯỞNG CƠ KHÍ

## Slide 8
7. CẤU THÀNH TỔNG THỂ THIẾT BỊ
No | Tên cụm
1 | Cụm robot gá linh kiện
2 | Cụm camera kiểm tra CTKT
3 | Cụm phân loại sản phẩm OK, NG
+ Tổng thể thiết bị
1-Cụm robot gá linh kiện
2-Cụm camera kiểm tra CTKT
Băng tải sp OK
3-Cụm phân loại sản phẩm OK, NG
Khay NG

## Slide 9
2. Ý tưởng thiết kế
Robot gắp linh kiện
Máy ép nhựa
LK 1
LK 2
LK 3
LK 4
Máy kiểm tra CTKT
LK 1
LK 2
LK 3
LK 4
Cụm gá linh kiẹn
Cụm Kiểm tra CTKT
LK 1
LK 2
LK 3
LK 4
Xilanh kẹp định vị
7. CẤU THÀNH TỔNG THỂ THIẾT BỊ

## Slide 10
3.1 Giải thích chi tiết các cụm
No | Tên chi tiết
1 | Máy ép nhựa Molding
2 | Robot kẹp sản phẩm
3 | Đồ gá máy kiểm tra CTKT
4 | Linh kiện
+ Cụm gá linh kiện
3-Bộ gá linh kiện
1:Máy ép nhựa
2: Robot
lk1
lk2
lk3
lk4
lk1
lk2
lk3
lk4
7. CẤU THÀNH TỔNG THỂ THIẾT BỊ

## Slide 11
Xilanh kẹp định vị sản phẩm
Motor quay sản phẩm 4 vị trí
Cụm phân loại sản phẩm
OK
Cụm gá linh kiện
Camera kiểm tra CTKT
Xilanh vẫn chuyển linh kiện sang cụm KTCTKT
OK
OK
OK
1:Camera ELP
2: Motor oriential quay sản phảm
3: Xilanh định vị
3: Xilanh SMC kẹp sản phẩm
8. CHI TIẾT CÁC CỤM CƠ CẤU

## Slide 12
3.1 Giải thích chi tiết các cụm
Xilanh trả sản phẩm OK
Người thao tác
OK
Cụm KTCTKT
Băng tải
Vận chuyển linh kiện sang cụm phân loại
OK
OK
OK
NG
Van thổi đẩy sản phẩm NG
Khay NG
Vận chuyển linh kiện sang cụm phân loại
NG
NG
Khay OK
9. LƯU TRÌNH XỬ LÝ LINH KIỆN OK / NG

## Slide 13
10. Thời gian xử lý
STT | Hạng mục | Số lần thực hiện | Thời gian cơ bản | Thời gian | Ghi chú
1 | Kẹp linh kiện vào gá | 1 | 0.5 | 0.5 | 
2 | Di chuyển camera ra vùng kiểm tra | 1 | 1 | 1 | 
3 | Thực hiện kiểm tra 32 điểm | 32 (4 mặt x 8 điểm) | 1 | 32 | 
4 | Xoay linh kiện | 4 (xoay 4 mặt) | 0.5 | 2 | 
5 | Nhả linh kiện | 1 | 1.5 | 1.5 | 
6 | Di chuyển camera ra vùng chờ | 1 | 1 | 1 | Thực hiện đồng thời khi nhả linh kiện nên không tính thời gian này.
Tổng thời gian |  |  |  | 37 | 

## Slide 14
4.Tính toán chi phí / máy
STT | Hạng mục | Chi phí (USD) | Ghi chú
1 | Linh kiện gia công | 4000 | 
2 | Linh kiện MISUMI | 2500 | 
3 | Linh kiện Điện, | 2500 | 
4 | Phần mềm | 2000 | 
5 | Camera | 1000 | 
6 | Lắp đặt, điều chỉnh | 1000 | 
Tổng chi phí (USD) |  | 11500 | 
11. TÍNH TOÁN CHI PHÍ